Reverse Engineering Microsoft Binary

Alexander Sotirov＠determina.com

www.determina.com/security.research/presentations/csw06/csw06-sotirov.ppt

マイクロソフトバイナリにおける共通の特徴

- Visual C++ compiler optimizations

  - function chunking

  - reuse of stack frame slots

  - sbb comparison optimization

  - switch optimization

- Hotpatching

- Exception handling

Function Chunkingはあまり実行されないコードをmain Bodyの外に追い出して、スワップアウトしやすくする手法。コードの実行性能を上げるための手法。

IDAは4.7以上からこのFunction Chunkingを検知するアルゴリズムを採用しているがいまだ、問題が多い。

Stack Frame Slotの再利用

スタック上に確保された領域について、最適化されていないコードならば、通常は領域と変数は1対1対応しているはずである。しかし、最適化されたコードでは1つの領域を複数の変数で使いまわすことがある。

SBB Comparison Optimization

sbb eax, ebx

= eax – (ebx + CF)

sbb eax eax

= eax –(eax + CF)

= -CF

sbb命令を分岐(if文) を省略するために利用する。

in C:

if (ebx >= ecx)

eax = 1;

else

eax = 0;

in assembly:

cmp ebx, ecx

sbb eax, eax

inc eax

Switch Optimization

Non-optimized code :

switch (arg_0)

{

case 1:	...

case 2:	...

case 3:	...

case 8001:	...

case 8002:	...

}

00401030		cmp [ebp+arg_0], 1

00401034		jz short case_1

00401036		cmp [ebp+arg_0], 2

0040103A		jz short case_2

0040103C		cmp [ebp+arg_0], 3

00401040		jz short case_3

Optimized code:

767AFDA1 _GetResDesSize@4 proc near

767AFDA1

767AFDA1	arg_0	= dword ptr 4

767AFDA1

767AFDA1		mov eax, [esp+arg_0]

767AFDA5		mov ecx, 8001h

767AFDAA		cmp eax, ecx

767AFDAC		ja short greater_than_8001

767AFDAE		jz short case_8001

767AFDB0		dec eax

767AFDB1		jz short case_1	; after 1 dec

767AFDB3		dec eax

767AFDB4		jz short case_2	; after 2 decs

767AFDB6		dec eax

767AFDB7		jz short case_3	; after 3 decs

AutoAnalysis Problems

- Dataをコードとして逆アセンブルしてしまう

- 関数検知の問題点

- スタックポインタのトレースをミスって間違ったローカル変数検出をしてしまう

データをコードと誤認識してしまう問題

- PDBプラグインを利用しろ

- Make Final analysis passをdisableする

final analysis passはinitial autoanalysisが終了した後、テキストセグメントのすべてのunexplored bytes一気にdataかコードに変換する。

スタックポインタのトレーシング問題

関数が実際はstdcallなのに、IDAはcdeclとしてしまったとき、スタックポインタは間違った場所をポイントしてしまう。

00405169 004		mov eax, [esp+4+var_4]

0040516D 004		push eax

0040516E 008		call func　←本来はstdcallだから、4バイト巻き戻す必要がある。

00405174 008		mov [esp+8+var_8], eax

↓こっちが正解

The second variable reference is actually to var_4:

00405169 004 		mov eax, [esp+4+var_4]

0040516D 004		push eax

0040516E 008		call func

00405174 004		mov [esp+4+var_4], eax